Protokol číslo 1/3

Bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok

1. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.

Pri práci v elektronickom laboratóriu nemožno spoliehať na náhodu, ak je nutné na základe podrobných

znalostí z elektrotechniky zodpovedne obsluhovať zverené prístroje.

1.) Pri styku s elektrickým zariadením musí žiak dbať, aby mal suché ruky a musí stáť na nevodivom mieste.

2.) Žiak sa nikdy nesmie dotýkať súčasne elektrického zariadenia a iných kovových predmetov.

3.) Pri premiestňovaní prístroje a spotrebiče musia byť bezpečne odpojené od napätia.

4.) Na zariadení pod napätím môže žiak vykonávať len obvyklé úkony: 1.) zapínanie

2.) vypínanie

3.) prepínanie rozsahov

4.) reguláciu

5.) Keď je niektoré zariadenie poškodené, treba prácu okamžite prerušiť a poruchu nahlásiť vyučujúcemu.

6.) Zakázané je dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí súčiastok a elektrických

zariadení.

7.) Meraný obvod (elektrické zariadenie) sa zapojí na el. napätie len po kontrole obvodu vyučujúcim.

8.) Pri práci s kondenzátormi je treba tieto dokonale vybiť skratovaním vývodov.

9.) V prípade vzniku požiaru od el. vedenia okamžite vypnúť obvod. Je prísne zakázané požiar hasiť vodou.

Tieto predpisy sú záväzné pre každého žiaka a ich neznalosť nezbavuje prípadnej viny. Dolu podpísaný bol

s bezpečnostnými predpismi v elektronickom laboratóriu dňa 4.9.2007 oboznámený a bol z týchto predpisov

vyskúšaný.

2. Poskytovanie prvej pomoci

1.) Prerušiť el. obvod

2.) Dýchanie z úst do úst + nepriama masáž srdca

3.) Privolanie lekára – telefón 155

4.) Nahlásenie úrazu vedúcemu u pracoviska

5.) Byť prítomný pri spísaní zápisnice o úraze

3. Prvá pomoc pri úrazoch najmä elektrickým prúdom

1.) Laická prvá pomoc – má rozhodujúci význam pre život postihnutého, lebo je včasná. Zo štatistík je známe,

koľko ľudí zomiera zbytočne ak pomoc príde neskoro, alebo je neodborná.

Výsledok záchrany závisí hlavne od:

- rýchlosti poskytnutia 1. pomoci

- použitia správneho spôsobu

Treba konať rýchlo, nie však ukvapne a dbať pritom aj na vlastnú bezpečnosť. Privolať lekára – telefón č.:155

2.) Vyprostenie z dosahu elektrického prúdu

- zabezpečenie pred pádom:

- vypnutím prúdu (vypínač, vidlica, poistka)

- odsunutím vodiča nízkeho napätia

- prerušením vodiča

- odtiahnutím postihnutého

3.) Ošetrenie po predbežnom zistení stavu postihnutého a rozsahu poranenia

Ak je postihnutý pri vedomí uložiť ho s uvoľneným odevom v teple, podávať teplý nápoj, do príchodu lekára

nesmie zostať bez dohľadu.

Pri bezvedomí: (dýchanie a srdce v činnosti, bez poranenia)

- uvolniť odev na krku, okolo hrudníka a v drieku

- snažiť sa šetrne priviesť raneného k vedomiu napr.: rozhovorom

- zabezpečiť stabilizovanú plohu: na pravom boku, pravá ruka za telom, nohy pokrčiť, ľavá noha vpredu

a hlava do záklonu

- trvale sledovať dýchanie a činnosť srdca, zákaz podávať tekutiny. Ak nedýcha (farba tváre, prstov,

zrenice)

- ihneď na mieste začať umelé dýchanie až do obnovenia jeho činnosti metódu z úst do úst (hlava do

záklonu, vysunutá čeľusť spodná 12-14 dychov za minútu)

- pri neúčinnom umelom dýchaní (farba tváre zostáva bledá, zrenice sa nezužujú a nehmatný tep vo

veľkých cievach). Záchranca začne vonkajšiu masáž srdca, pritom umelé dýchanie nemožno prerušiť.

4.) Šokové ochorenie (obranný reflex organizmu)

Poúrazový šok sa prejavuje oneskorene, ako následok väčšieho úrazu každého druhu – ako sú zlomeniny,

vykĺbeniny, krvácanie, prechod elektrického prúdu.

Môže sa premeniť na bezvedomie, zapríčiniť zastavenie dýchania, je rovnako nebezpečný ako vlastné

poranenie.

5.) Príznaky šoku

Ľahký šok – malátnosť, bledosť, trocha zrýchlený tep, nasleduje rýchle zotavenie.

Stredný šok – malátnosť bledosť, zrýchlený tep, aj dýchanie, smäd, pomalé reakcie, studený pot, často aj

zvracia, rozšírené zrenice. Liečba je nevyhnutná.

Ťažký šok – okrem toho aj výrazná zmena tváre, ktorá je sivá, prsty osinelé. Tento stav vyžaduje okamžitú

lekársku pomoc, lebo často končí smrťou.

6.) Popáleniny

Záleží od hĺbky miesta rozsahu postihnutia, popáleninový šok má prednosť pred ostatným ošetrením.

I.stupeň – očernenie pokožky – zapudrovať, prípadne priložiť vatu s alkoholom

II.supeň – vznik pľuzgierov (bolesť, šok) – zabezpečiť sterilitu rany, neslobodno mastiť ani olejovať.

III.stupeň – príškvar, bolestivé, ošetriť podobne ako II.stupeň avšak primerane k rozsahu. Odborné vyšetrenie

je nevyhnutné!

4. Bezpečné napätie

Z hľadiska elektrotechnickej bezpečnosti zaraďujeme priestory školských laboratórií do priestoru

„nebezpečných“. V nebezpečných priestoroch je dovolené pracovať s napätím:

- striedavým : do 24 V

- jednosmerným : do 60 V

5. Postup pri hasení elektrického zariadenia

Určujú sa predpisy pre zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách ČSN 3085-62. Tieto

stanovujú ako postupovať, aby sa zabezpečila ochrana všetkých osôb pred úrazom el. prúdom. V miestach

s elektrickým zariadením, ktoré pri skrate, preťaží alebo prepätí môže spôsobiť požiar musí byť vypnutá

elektrická inštalácia v postihnutom úseku.

Postup pri hasením požiaru

1.) Pri hasení el. zariadenia sa musí postupovať tak, aby bola zabezpečená ochrana osôb, aby sa elektrické

zariadenie poškodilo čo najmenej.

2.) Hasenie súvislým prúdom vody do vzdialenosti 30m od el. zariadenia vn je zakázané

3.) Požiar v miestnosti, kde je elektrické zariadenie vn, sa môže hasiť súvislým prúdom vody až po vypnutí

el. prúdu.

4.) Pri hasení požiaru v blízkosti el. zariadenia alebo požiaru samostatného el. zariadenia pod napätím je

nutné používať tieto hasiace prístroje: a.) snehový (CO2)

b.) práškový

c.) tetrachlórový, ale len na otvorenom priestore

Na hasenie el. zariadenia, z ktorého vyteká horiaci olej, je najvhodnejší penový hasiaci prístroj, zariadenie ale

musí byť vypnuté.

V núdzi možno použiť aj suchý piesok alebo hlinu.

Požiar je nutné ohlásiť

a.) príslušnej ohlasovni požiaru

b.) povereným osobám

c.) príslušnému rozvodnému podniku

6. Laboratórny poriadok

1.	Laboratórne cvičenia sú povinnou súčasťou vyučovania. V laboratóriách platí laboratórny poriadok.

2.	V laboratóriu sú študenti povinní dodržiavať školský a laboratórny poriadok, bezpečnostné predpisy a dodržiavať disciplínu!

3.	Do laboratória nastupuje celá skupina spoločne a včas. Skupina má určeného vedúceho skupiny, ktorý vyučujúcemu ohlasuje neprítomných. Vedúcim skupiny je spravidla prvý v skupine podľa abecedy.

4.	Do laboratória vstupujú študenti bez vrchného ošatenia, bez aktoviek iba s potrebami pre laboratórne cvičenie (písanka, kalkulačka, písacie a rysovacie potreby)

5.	Študenti sú povinný absolvovať všetky cvičenia. Sú povinný venovať sa pridelenému meraniu. Nesmú zasahovať do práce iných ani ich pri práci vyrušovať.

6.	Na cvičenia prichádzajú študenti teoreticky pripravení, musia vedieť ktoré úlohy idú cvičiť.

7.	Po zostavení meracieho obvodu a tiež po každej jeho zmene smie študent obvod pripojiť na zdroj el. energie len po kontrole a so súhlasom vyučujúceho. Akúkoľvek zmenu v zapojení smie študent vykonať iba pri odpojených zdrojoch el. energie.

8.	Pri akejkoľvek poruche je študent povinný okamžite odpojiť zdroje energie a upovedomiť o tom vyučujúceho.

9.	Pri strate alebo poškodení zariadenia (prístroja) spíše vyučujúci o tom protokol za účasti študenta, ktorý to zavinil a vedúceho študenta skupiny. Protokol podpíšu všetci traja. Ak je poškodenie, strata zavinená študentom z titulu nedodržania labor. a škol. poriadku resp. bezpečn. predpisov, je povinný uhradiť príslušnú škodu.

10.	Z každého laboratórneho cvičenia musí študent vykonať zápis do pracovného zošita. Z cvičení, ktoré určí vyučujúci vypracuje referát (protokol z merania). Po ukončení merania sú študenti povinný uviesť pracovisko do poriadku. Vedúci študent skupiny skontroluje poriadok, odstráni drobné nedostatky a zistí, či súhlasí počet laboratórnych meracích vodičov s ich počtom na začiatku cvičenia.

V Piešťanoch dňa :  4.9.2007                                                               Čitateľný podpis :