# Protokol číslo 3/3

Osciloskopy

Úloha cvičenia:

1. Naučte sa obsluhovať všetky osciloskopy v laboratóriu číslo 116

2. Vyfotografujte predné panely všetkých osciloskopov a popíšte funkciu všetkých prvkov.

3. Na internete nájdite technické údaje jednotlivých osciloskopov.

Legenda:

- obrazovka

- posun amplitúdy horizontálne

- 5x rozšíri amplitúdu (vyp.)

- otočí amplitúdu (vyp.)

- (vyp.)

- automaticky znázorňuje amplitúdu na obrazovku (zap.)

- interný generátor (zap.)

- externý generátor (vyp.)

- časový priebeh

- zhusťovanie amplitúdy

11. režim prepínania, pri ktorom počas jedného behu elektrónového lúča

sa rýchlo prepínajú vstupy A,B (vyp.)

- zobrazí súčet amplitúd (vyp.)

- prevráti amplitúdu B (vyp.)

- zobrazí iba amplitúdu na vstupe B (vyp.)

- režim striedania. Používa sa na sledovanie signálov vyšších frekvencií. (zap.)

- doladenie výšky amplitúdy B

- posun amplitúdy B vertikálne

- prepínanie jednosmerného a striedavého prúdu na B (vyp.)

- výstup pre B

- zem

- výstup pre A

- posun amplitúdy A vertikálne

- prepínanie jednosmerného a striedavého prúdu na A (vyp.)

- doladenie výšky amplitúdy A

- jas

- zaostrenie

- dióda

- vypínač

- zobrazí iba amplitúdu na vstupe A (vyp.)

Legenda:

1. obrazovka

2. 5x rozšíri amplitúdu (vyp.)

3. otočí amplitúdu (vyp.)

4. (vyp.)

5. automaticky znázorňuje amplitúdu na obrazovku (zap.)

6. interný generátor (zap.)

7. externý generátor (vyp.)

8. posun amplitúdy horizontálne

9. zhusťovanie amplitúdy

10. časový priebeh

11. režim prepínania, pri ktorom počas jedného behu elektrónového lúča

sa rýchlo prepínajú vstupy A,B (vyp.)

12. prevráti amplitúdu B (vyp.)

- zobrazí iba amplitúdu na vstupe B (vyp.)

14. režim striedania. Používa sa na sledovanie signálov vyšších frekvencií (vyp.)

- posun amplitúdy B vertikálne

16. doladenie výšky amplitúdy B

17. prepínanie jednosmerného a striedavého prúdu na B (vyp.)

18. výstup pre B

19.zem

- výstup pre A

- posun amplitúdy A vertikálne

22. prepínanie jednosmerného a striedavého prúdu na A (vyp.)

23. doladenie výšky amplitúdy A

24. zobrazí iba amplitúdu na vstupe A (vyp.)

- jas

- zaostrenie

27. dióda

28.vypínač

- zobrazí súčet amplitúd (vyp.)

Literatúra z internetu:

RFT EO 213 je dvojkanálový analógový osciloskop so vstupnou impedanciou 1MΩ

a kapacitou 32 pF.

Oba kanály majú spoločné ovládanie synchronizácie. Dá sa nastaviť na: 0,2; 0,5; 1,

2, 5, 10, 20, 50, 100 μs/dielik a 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 ms/dielik.

Každý kanál má vlastné ovládanie vertikálneho predzosilňovača. Je možné ho

nastaviť na: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 V/dielik .Umožňuje nastaviť režim CHOP, ALT, YA+YB.

Legenda:

  - vypínač, jas

  - obrazovka

  - zaostrenie

  - posun amplitúdy vertikálne

  - zosilnenie v horizontálnom smere

  - doladenie výšky amplitúdy

  - Zosilnenie vo vertikálnom smere Y

  - vstup Y zosilňovača

  - zem

  - zem

  - vstup Y zosilňovača – prívod vyššej citlivosti časový priebeh

  - časový priebeh

  - ručné ladenie

  - posun amplitúdy horizontálne

Literatúra z internetu:

Oscilograf BM370 je určen k pozorování a studiu periodických střídavých napětí, zvláště průběhů s velmi strmými nástupními hranami. Přitom se uplatní jeho široké kmitočtové pásmo a dobré vlastnosti při přenosu impulsů.

Pri pozorovaní malých nf napätí sa uplatní možnosť zvýšení citlivosť. Svojimi rozmermi je určený pre opravársku prácu, jeho vlastnosti však umožnia použitie i pri bežných meraniach v laboratóriu nebo vo výrobe.

Legenda:

- jas

- zobrazí jednu amplitúdu (vyp.)

- posun amplitúdy vertikálne A

- režim striedania. Používa sa na sledovanie signálov vyšších frekvencií (zap.)

- režim prepínania, pri ktorom počas jedného behu elektrónového lúča sa rýchlo prepínajú vstupy A,B (vyp.)

- zobrazí súčet amplitúdu (vyp.)

- posun amplitúdy vertikálne B

- zobrazí druhú amplitúdu (vyp.)

- automaticky znázorňuje amplitúdu na obrazovku (zap.)

- posun amplitúdy horizontálne A aj B

- (vyp.)

- prevráti amplitúdu (zap.)

- interný/externý generátor (vyp.)

- časový priebeh, jemné/hrubé ladenie

- Nadstavenie výšky amplitúdy pre CH2, jemne doladenie výšky amplitúdy

- jednosmerný prúd (vyp.) pre CH2

- vstup pre externý generátor

- zem

- zem pre CH2

- vstup pre B

- striedavý prúd (vyp.) pre CH2

- jednosmerný prúd (vyp.) pre CH1

- zem (vyp.) pre CH1

- vstup pre A

- striedavý prúd (vyp.) pre CH1

- Nadstavenie výšky amplitúdy pre CH1, jemne doladenie výšky amplitúdy

- vypínač

- dióda

- dráha, rotácia

- obrazovka

- zaostrenie

Literatúra z internetu:

CS-4128 je prenosný dvojkanálový osciloskop s kmitočtovým rozsahom 0 - 20MHz, umožňuje zobraziť jednosmerné a striedavé signály, grafické meranie velkosti jednosmerného i striedavého signálu do kmitočtu 20MHz s citlivosťou 5mV/dielik a umožňuje sledovat signály pomocou spúšťacieho signálu z interného i z externého zdroja.

Legenda:

    - zaostrenie

    - jas

    - dióda

    - vypínač

    - prepínanie časového priebehu z ms na μs (zap.)

    - časový priebeh

    - invertuje amplitúdu

    - prepínanie jednosmerného a striedavého prúdu

    - zem

    - výška amplitúdy

    - vstup

    - posúvanie amplitúdy vertikálne

    - vstup na externý generátor

    - ručné ladenie

    - posúvanie amplitúdy horizontálne

    - obrazovka

Legenda:

- obrazovka

- zhusťovanie amplitúdy, posúvanie amplitúdy horizontálne

- automaticky znázorňuje amplitúdu na obrazovku (vyp.)

- (vyp.)

- otáča amplitúdu (vyp.)

- prepínanie jednosmerného a striedavého prúdu (zap.)

- výška amplitúdy

- vstup Y

- zem

- vstup X pre externý generátor

- externý, interný generátor (vyp.)

- časový priebeh

- posúvanie amplitúdy horizontálne, vertikálne

- zaostrovanie, vypínač, jas

Legenda:

- obrazovka

- posun amplitúdy horizontálne

- 10x rozšíri amplitúdu (vyp.)

- zúženie , rozšírenie amplitúdy

- časový priebeh

- zdroj signálu

- inverzná funkcia

- časový priebeh pre CH2, jemné doladenie

- vstup pre CH2

- prepínanie jednosmerného a striedavého prúdu pre CH2

- posun amplitúdy CH2 vertikálne

- zem

- zobrazí iba CH1, zobrazí iba CH2,zobrazí obidve amplitúdy, súčet amplitúd

- posun amplitúdy CH1 vertikálne

- prepínanie jednosmerného a striedavého prúdu pre CH1

- vstup pre CH1

- časový priebeh pre CH1, jemné doladenie

- vypínač

- dióda

- zaostrenie

- jas