# Protokol číslo 16/3

# Číslicové integrované obvody I.

Úloha cvičenia:

1.Zistite technické údaje ČID typu              a) 7400

b) 7404

-slovný popis obvodu

-zapojenie puzdra

-napájacie napätie, napájací prúd

-vstupné napätie pre log 0 a log 1, vstupný prúd ak je uvedený

-výkonová strata

-logická funkcia

-pravdivostná tabuľka

MH 7400

štvorica dvojvstupových pozitívnych  logických členov NAND

____

Y= A*B

Vnútorná schéma jedného hradla

| Vstup | Výstup |
| --- | --- |
| A | B | Y |
| L | L | H |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | L |

Napájanie:

UCC= 4,25......5,25V

UImax.= 5,5V

ICCL=12-22mA

Vstup                                                 Výstup

Log. 0 = 0,0V až 0,8V                       Log. 0 = 0,4V

Log. 1 = 2,0V až Ucc                        Log. 1 = 2,4V

Výkonová strata na jedno hradlo je P=10mW.

MH 7404

Šestica invertorov.

__

Y=A                                                                  Vnútorná schéma jedného hradla

| Vstup | Výstup |
| --- | --- |
| A | B |
| L | H |
| H | L |

Napájanie:

UCC= 4,25......5,25V

ICCL= <5,5mA

Vstup                                                 Výstup

Log. 0 = 0,5V až 0,8V                       Log. 0 = 0,4V

Log. 1 = 2,0V až 5,5V                        Log. 1 = 2,4V

Výkonová strata na jeden invertor je P=10mW.