# Protokol číslo 18/3

# Logická sonda

Úloha cvičenia:

1.Zoznámte sa s konštrukciou predložených logických sond

2.Nakreslite resp. odkopírujte ich elektronické schémy zapojení

3.Naštudujte a následne napíšte jednoduchý postup merania s danou logickou sondou

4.Skontrolujte 15 rôznych hradiel pomocou logickej sondy

5.Nájdite na nete fotografie, schémy, návody atď. 3 logických sond.

Schéma zapojenia

Súpis súčiastok:

IO= SN 74LS00N

D1=D2=KZ 260/6V8

R1=980Ω

R2=260Ω

Sonda zapojená na prázdno A3=18,84mA                      Medzi stav oranžová

| Zapojenie hradla | A3 [mA] | Log. stav | Zobrazenie na sonde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 16,3 | 1,1 | červená |
| 3 | 330 | 0 | zelená |
| 4,5 | 17,5 | 1,1 | červená |
| 6 | 20,8 | 0 | zelená |
| 10,9 | 17,2 | 1,1 | červená |
| 8 | 19,4 | 0 | zelená |
| 13,12 | 17,6 | 1,1 | červená |
| 11 | 30 | 0 | zelená |

Súpis súčiastok:

Sonda zapojená na prázdno A3=22,3mA

| Zapojenie hradla | A3 [mA] | Log. stav | Zobrazenie na sonde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 38,4 | 1,1 | žltá |
| 3 | 43,4 | 0 | zelená |
| 4,5 | 36,7 | 1,1 | žltá |
| 6 | 42,7 | 0 | zelená |
| 10,9 | 36,7 | 1,1 | žltá |
| 8 | 41,1 | 0 | zelená |
| 13,12 | 36,7 | 1,1 | žltá |
| 11 | 45,1 | 0 | zelená |

Súpis súčiastok:

Us1= LM 358			R5,R9,R10=10kΩ

Us2=CD 4001			R11,R14=10kΩ

I1-I4= BC 547			R7=27kΩ

R1,R13=1MΩ			R12,R15=1kΩ

R2=470kΩ			D1,D4= LED 3č

R3=39Ω				D2= LED 3z

R4,R6,R8=15kΩ			D3= LED 3ž

C1,C2=100nF

Sonda zapojená na prázdno A3=4mA

| Zapojenie hradla | A3 [mA] | Log. stav | Zobrazenie na sonde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 3,8 | 1,1 | červená |
| 3 | 3,8 | 0 | zelená |
| 4,5 | 3,8 | 1,1 | červená |
| 6 | 3,8 | 0 | zelená |
| 10,9 | 3,8 | 1,1 | červená |
| 8 | 3,8 | 0 | zelená |
| 13,12 | 3,8 | 1,1 | červená |
| 11 | 3,8 | 0 | zelená |