# 5.7 Obvod ECL

E emitter

C coupled

L logic

Definícia: Obvod ECL je obvod viazaný v emitoroch, ktorou vlastnosťou je

veľmi vysoká pracovná rýchlosť.

čas prenosu hradla: 1(4ns

maximálna frekvencia 150(500MHz

Nedostatkom týchto obvodov sa javí vysoký odoberaný výkon, ktorý sa uvádza 20(60mW/hradlo.

Použitie: v číslicových systémoch s vysokou pracovnou rýchlosťou

Principiálne obvod hradla tvoria tranzistory T1 a T2 s viazanými emitormi, pracujúce v zapojení rozdielového zosilňovača.

Na bázu T2 sa privádza referenčné napätie Uref zo stabilizačného obvodu tvoreného súčiastkami T3, D1, D2, R4, R5 a R6, ktoré nastavuje logický prah hradla.

| SPŠE | Elektronika | Teória | Strana 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |

Činnosť hradla:

Ak sú obidva vstupy A, B na nízkej; napäťovej úrovni zodpovedajúcej logickej 0 (0,0(0,8V) vtedy budú tranzistory T1A, T1B uzavreté. Tranzistor T2 je vo vodivom stave. Celý emitorový prúd IE tečie cez kolektorový odpor R2 a vyvolá na ňom veľký úbytok napätia.

V dôsledku toho sa na výstupe F (OR) objaví nízky potenciál zodpovedajúci logickej 0. Súčasne na výstup F(NOR) sa objaví vysoký potenciál zodpovedajúci logickej 1.

Privedením logickej 1 na jeden zo vstupov A,B spôsobí uvedenie T1A alebo T1B do vodivého stavu. Tečie ním celý emitorový prúd IE a T2 sa uzavrie. Preto sa stavy výstupov zmenia na opačné, t.j. na F(OR) je logická 1 a na F(NOR) logická 0.

Obvod teda realizuje funkciu

Logickej sumy OR na výstupe F			F=A+B

Negáciu logickej sumy NOR na výstupe F		F=A+B

Rozdiel logických úrovní obvodov ECL je malý (0,8(0,9V)

( obvody sú citlivé na rušivé vplyvy – poruchové signály, zmeny napájacých napätí, zmeny teploty.

| SPŠE | Elektronika | Teória | Strana 2/2 |
| --- | --- | --- | --- |