Transformátor

- je zariadenie, ktoré sa používa na zmenu:

- elektrického napätia; napäťový transformátor

- elektrického prúdu; prúdový transformátor

- výkonu; výkonový transformátor

Transformátor súčasne galvanicky oddeľuje vstupný obvod od výstupného.

Z hľadiska frekvencie transformátory rozdeľujeme na:

- sieťové; používajú sa ako súčasť napájacích zdrojov 220V, 50Hz

- nízkofrekvenčné; slúžia na induktívnu väzbu medzi zosilňovacími stupňami

- vysokofrekvenčné; používajú sa v ladiacich obvodoch

Transformátor sa skladá z:

1. magnetického obvodu (železné jadro) - je zložené z transformátorových plechov, ktoré sú od seba odizolované, čím sa dosiahne zníženie strát vírivými prúdmi v železe.

2. vstupná - primárna cievka

výstupná - sekundárna cievka

Výstupných vinutím môže byť viac - podľa potreby.

Princíp transformátora je založený na vzájomnej indukčnosti medzi cievkami. A síce

- primárnou cievkou s N1 závitmi

- sekundárnou cievkou s N2 závitmi

Transformovať možno len prúdy a napätia s harmonickým alebo neharmonickým priebehom, lebo len tieto spôsobujú časovú zmenu magnetického toku.

| SPŠE | Elektronika | Teória | Strana 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |

Princíp činnosti transformátora

Ak prechádza vinutím primárnej cievky s N1 závitmi striedavý prúd, vybudí sa magnetický tok ( Veľká časť magnetického toku zasahuje  do sekundárnej cievky s N2 závitmi.

Podľa Faradayovho indukčného zákona sa v sekundárnej cievke indukuje napätie:

u2 = N2 . ((12 / (t

Prenos napätia s primárnej do sekundárnej cievky je tým lepší, čím je medzi cievkami tesnejšia väzba.

Z tohto dôvodu sa cievky umiestňujú čo najbližšie k sebe.

Pre sieťové transformátory sa realizuje vinutie na spoločné jadro.

| SPŠE | Elektronika | Teória | Strana 2/2 |
| --- | --- | --- | --- |